斯蒂克离子风咀.离子风枪系列说明书

离子风咀

斯蒂克离子风咀是一种固定安装式静电消除专用设备。属使用压缩气系列的除静电产品的一种。具有安装简易、工作稳定、风速强劲、消除静电迅速的特点。

作用原理

斯蒂克离子风嘴可产生大量的带有正负电荷的气团，被压缩气告诉吹出，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的，高速的压缩气还可将物体上面的顽固积尘吹走。

产品特点

1、中和静电迅速。

2、离子气流覆盖面积大。

3、风力调节范围宽。

4、风嘴有良好的接地保护。

安全指示

1安装操作前须读操作说明书。

2操作前必须可靠接地。

3易燃易爆的环境下不可操作风嘴。

4不得擅自精细修理。

安装及操作

斯蒂克离子风嘴要配备高压发生器一起使用。将风嘴连接线末端插入高压发生器高压输出插孔，顺时针旋转到头，然后将风嘴连线的接地线连接到高压发生器外侧的接地柱上，并确认接地良好后，将高压发生器的插头插入带有接地线的插座上（注意高压发生器的使用电压），风嘴街上压缩气，打开高压发生器的电源即可工作。

注：如果需要可选择安装空气过滤器。