斯蒂克离子棒系列产品操作使用说明书

斯蒂克ST501A/502A/503A/504A/505A离子棒系列是一种固定式静电消除的专用设备。属棒式除静电产品的一种。具有安装简易、工作安全稳定、消除静电速度快的特点。特别适于各种卷绕式机器上使用。

作用原理

斯蒂克ST501A/502A/503A/504A/505A离子棒系列可产生大量的带有正负电荷的气团，可以将经过它离子辐射区内的物体上所带有的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷时，它会吸引辐射区内的正电荷，当物体表面所带为正电荷时，它会吸引辐射区内的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。

产品特点

1、中和静电迅速。

2、工作性能稳定安全。

3、安装简单方便。

4、离子棒有良好的接地保护。

安全指示

1安装操作前须读说明书。

2操作点必须可靠接地。

3易燃易爆的环境下不可操作离子棒。

4不得擅自进行修理。

安装及操作

斯蒂克ST502A离子棒要配备ST402A高压发生器一起使用。将离子棒连接线末端插入高压发生器高压输出插孔，顺时针旋转到头，然后将离子棒连线的接地线连接到高压发生器外侧的接地柱上，并确认接地良好后，将高压发生器的电源插头插入带有接地线的插座（注意高压发生器的使用电压），将离子棒固定安装到合适的位置，打开高压发生器电源即可工作。

离子棒在使用一段时间后，离子针和铜管内壁上会发生积尘，须定期进行清洁，清洁时要切断电源。

1.电源的安装

2.铜棒的安装

产品保修与服务

1、保用期

凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺问题造成的自良问题，本公司免费修理。

2、保用期后的服务

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户利益。

3、若客户自行拆机维修后，本公司不对该产品进行免费保修，需根据情况酌情处理。

*斯蒂克制造商保留对上述产品性能参数和技术随时修改的权利，恕不另行通知*